Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

Материалы по обоснованию изменений

в генеральный план

сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский
Самарской области

Пояснительная записка

г. Самара, 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«ОКТОГОН»

Материалы по обоснованию изменений

в генеральный план

сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский
Самарской области

Пояснительная записка

Самара 2019г.

1. Состав проекта	4

2. Общие положения	5

3. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации,  Самарской области, муниципальных правовых актах	6

4. Обоснование внесения в генеральный план изменений, направленных на приведение границ населенных пунктов поселения в соответствие с требованиями действующего законодательства	9

4.1. Состав и наименования населенных пунктов поселения	9

4.2. Границы населенных пунктов	9

4.2.1. Учет границ муниципальных образований	10

4.2.2. Учет границ земельных участков	10

4.2.3. Учет границ лесничеств, особо охраняемых природных территорий	11

5. Функциональное зонирование	11

6. Предмет согласования проекта изменений в генеральный план   с уполномоченными органами 	13

7. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	16

8. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	16

9. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения новых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района, объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их  возможного влияния  на комплексное развитие территорий	16

Перечень выявленных пересечений границ населенных пунктов с границами земельных участков	17

Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области	19

Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план исключаются из границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области	20

Площади территорий, включаемых в границы и/или исключаемых из границ населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области	20

10. Основные технико-экономические показатели генерального плана,	21

изменение которых повлечет проект изменений в генеральный план	21

# 1. Состав проекта

Проект изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области разработан в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в следующем составе:

- Утверждаемая часть

- Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области;

- Том 2. Графические материалы:

  - Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000);

  - Карта функциональных зон сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000);

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:10000);

  - Карта, планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000);

- Том 3. Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

- Материалы по обоснованию

- Том 4. Пояснительная записка;

- Том 5. Материалы по обоснованию в виде карт:

5.1. Карта обоснования внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000, 1:25000);

- Том 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка и графические материалы (ДСП).

# 2. Общие положения

Настоящим проектом вносятся изменения в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области № 110 от 06.12.2013.  Изменения в Генеральный план внесены решениями Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области №93 от 30.11.2017, №118 от 28.05.2018 (далее также – Генеральный план).

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план в соответствии с муниципальным контрактом является обеспечение соответствия границ населенных пунктов сельского поселения Лопатино требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и утверждения обязательного приложения к генеральному плану в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основные задачи проекта:

- исключение пересечения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, с границами муниципальных образований, границами земельных участков, лесничеств;

- внесение изменений в функциональное зонирование территории поселения с учетом изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, а также в части приведения в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- установление перечня земельных участков, подлежащих включению (исключению) в (из) границ населенного пункта;

- подготовка обязательного приложения к генеральному плану – сведений о границах населенных пунктов поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основанием для внесения изменений в Генеральный план является Постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области №231 от 11.07.2019.

В проекте сохранены основные цели и приоритеты развития поселения, установленные Генеральным планом. За основу приняты границы населенных пунктов, границы функциональных зон и их параметры, планируемое размещение объектов местного значения, установленные Генеральным планом. В проекте принят проектный период, аналогичный установленному в Генеральном плане, до 2030 года.

Проектом предусматривается внесение изменений в Генеральный план только в части вышеописанных задач.

В карты утверждаемой части Генерального плана изменения внесены посредством их изложения в новой редакции.

Материалы по обоснованию в виде карт подготовлены в виде Карты обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М:10000, М:25000) и обосновывают изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование вносимых проектом изменений в части вышеуказанных задач.

Материалы по обоснованию (карты и пояснительная записка), подготовленные в составе Генерального плана, действуют в части, непротиворечащей Проекту изменений в генеральный план.

Проект изменений в генеральный план содержит обязательное приложение к генеральному плану, предусмотренное частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации - сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.  Сведения о границах содержат:

- графическое описание местоположения границ населенных пунктов;

- перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»

# 3. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации,  Самарской области, муниципальных правовых актах

Проект изменений выполнен в соответствии со следующими  нормативными правовыми актами:

Нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г.    № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г.        № 17 «Об утверждении Правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года     №1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2015 г. N 816-р «О схеме территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (с изменениями и дополнениями);

- Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2013 г. N 384-р Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (с изменениями и дополнениями)

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236» (далее также - приказ Минэкономразвития РФ № 650);

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 01.08.2014 № п/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Нормативные правовые акты Самарской области, в том числе:

- Закон Самарской области № 41-ГД от 25.02.2005 «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в редакции от 11.10.2010)Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»;

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;

- Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 13.05.2014 № 148-п «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области, использование которых для других целей не допускается»;

- Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 23.09.2016 № 228 «Об утверждении Схемы обращения с отходами Самарской области».

Муниципальные правовые акты

Схема территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Волжский Самарской области №731 от 13.07.2009.

Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утверждённый решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области №110 от 06.12.2013.

# 4. Обоснование внесения в генеральный план изменений, направленных на приведение границ населенных пунктов поселения в соответствие с требованиями действующего законодательства

## 4.1. Состав и наименования населенных пунктов поселения

В соответствии с Законом Самарской области №41-ГД от 25.02.2005 «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в редакции от 11.10.2010) сельское поселение Лопатино включает населенные пункты: поселок Березки, поселок НПС "Дружба", село Лопатино, поселок Новоберезовский, поселок Новолопатинский, поселок Придорожный, поселок Самарский, с административным центром в селе Лопатино.

Генеральный план соответствует указанному Закону в части состава и наименований населенных пунктов, входящих в сельское поселение Лопатино.

## 4.2. Границы населенных пунктов

В рамках подготовки проекта изменений в генеральный план проведен анализ установленных границ населенных пунктов сельского поселения Лопатино на предмет их соответствия требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 11.9  и части 2 статьи 83 Земельного кодекса,  части 2 статьи 83 Земельного кодекса пункту 5 части 2 статьи 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в частности исключения пересечения границ населенных пунктов с границами: земельных участков, предоставленных гражданам  и юридическим лицам, границами муниципальных образований, границами лесничеств и лесопарков.

Анализ границ земельных участков осуществлен на основании данных Единого государственного реестра недвижимости, представленных Заказчиком.

При этом под пересечением границ земельного участка с границами муниципальных образований, населенных пунктов, лесничеств, лесопарков в соответствии с частью 11 статьи 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» понимается:

1) наличие общей точки или точек границ земельного участка и границ муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества, лесопарка, которые образованы в результате расположения одной или нескольких характерных точек границ земельного участка за пределами диапазона средней квадратической погрешности определения характерных точек границ муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества, лесопарка;

2) расположение хотя бы одного из контуров границ многоконтурного земельного участка за границами соответствующих муниципального образования и (или) населенного пункта или территориальной зоны.

Также по обращению Администрации с.п. Лопатино настоящим проектом изменений в Генеральный план производится корректировка границ населенных пунктов в части с. Лопатино и п. Придорожный.

Отнесение всех территорий п. Придорожный, расположенных вне границ 1-й, 2-й, 3-й очереди застройки жилого района «Южный город», к территории села Лопатино обусловлено тем, что указанные территории имеют большой градостроительный потенциал и способствуют обеспечению с. Лопатино, являющегося  административным центром с.п. Лопатино, предусмотренными нормативами градостроительного проектирования объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, способствующими развитию территории села Лопатино. При этом расположенные в границах п. Придорожный 1-й, 2-й, 3-й очереди застройки жилого района «Южный город» застраиваются одним инвестором и по своей структуре близки к застройке городского типа, имеют собственную инфраструктуру и развиваются по особым нормативам, позволяющим обеспечить их самостоятельное развитие и функционирование. В связи с этим, наиболее целесообразным является отнесение территорий, расположенных за пределами границ 1-й, 2-й, 3-й очереди застройки жилого района «Южный город», к территории с. Лопатино.

Включение в границы п. Придорожный территорий, занимаемых объектами капитального строительства с кадастровыми номерами: 63:17:0602003:624, 63:17:0603001:3514 обусловлено необходимостью принятия градостроительных решений, исходя из фактически сложившегося использования территорий, тогда как указанные объекты капитального строительства являются жилым помещением (63:17:0602003:624) и объектом, обеспечивающим жилую застройку жилого района «Южный город» (63:17:0603001:3514). В связи с непосредственной близость. Территорий к п. Придорожный, их отнесение к указанному населенному пункту является оптимальным для развития территории поселения.

В соответствии с ч. 5,6 ст. 11.9 ЗК РФ не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные ЗК РФ и другими федеральными законами.

Во исполнение указанных выше правовых норм осуществляется корректировка границ населенных пунктов с.п. Лопатино. Указанные выше корректировки являются целесообразными и повышают эффективность использования территорий.

### 4.2.1. Учет границ муниципальных образований

В рамках подготовки проекта изменений в Генеральный план осуществлен анализ границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Лопатино, на предмет их пересечения с границами муниципальных образований: сельского поселения Лопатино, муниципального района Волжский Самарской области.

Границы сельского поселения Лопатино установлены Законом Самарской области 28.02.2005 № 41-ГД от 25.02.2005 «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в редакции от 11.10.2010).

Границы муниципального района Волжский Самарской области установлены Законом Самарской области №58-ГД от 25.02.2005 «Об установлении границ муниципального района Волжский Самарской области» (в редакции от 11.10.2010)

Генеральный план не содержит пересечений границ населенных пунктов с границами сельского поселения Лопатино и муниципального района Волжский.

### 4.2.2. Учет границ земельных участков

Сведения о границах населенного пункта поселок Новоберезовский на момент подготовки Проекта изменений в Генеральный план внесены в Единый государственный реестр недвижимости и поэтому не корректируются указанным проектом.

Границы других населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Лопатино, установленные Генеральным планом, имеют пересечения с границами земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

Перечень выявленных пересечений и предложения их устранению содержатся в Приложении 1. Проектом изменений в Генеральный план исключены пересечения границ населенных пунктов с границами земельных участков.

Изменения, внесенные в границы населенных пунктов с целью исключения пересечений с земельными участками, отображены в материалах по обоснованию на Карте обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М:10000).

### 4.2.3. Учет границ лесничеств, особо охраняемых природных территорий

В качестве исходных данных о границах лесничеств и лесопарков приняты данные ЕГРН и сведения, представленные Заказчиком.

Действующий генеральный план содержит пересечения границ населенных пунктов с границами лесничеств, которые исключаются настоящим проектом с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации.

В границах сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский располагается особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения "Озеро Яицкое" и "Ковыльная степь", границы которых учтены в проекте изменений в Генеральный план.

# 5. Функциональное зонирование

Проектом изменений в Генеральный план состав функциональных зон приведен в соответствие с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино (М 1:10000).

Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения изложены в материалах утверждаемой части генерального плана с учетом внесенных изменений.

# 6. Предмет согласования проекта изменений в генеральный план 
 с уполномоченными органами

Таблица 3.  Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с  уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения | Имеется | В соответствии с СТП РФ проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
|  | Включение в соответствии с проектом в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план не включает в границы населенных пунктов лесные участки |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют ООПТ федерального значения |
|  | Размещение в соответствии с проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности | Отсутствует | Ранее утвержденным генеральным планом и проектом изменений в генеральный план не предусматривается размещение соответствующих объектов |

На основании изложенного, имеется предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Таблица 4.  Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с Правительством Самарской области

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования Самарской области планируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения | Имеется | Объекты регионального значения, установленные СТП Самарской области, учтены в проекте изменений в генеральный план. Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
|  | Включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения | Имеется | Проект изменений в генеральный план включает в границы населенных пунктов земли сельскохозяйственного использования в соответствии с Таблицей 1. |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения | Имеется | На территории поселения находится особо охраняемая территория регионального значения "Озеро Яицкое". |

Таким образом, проект изменений в генеральный план подлежит согласованию с Правительством Самарской области.

Таблица 5.  Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны атмосферного воздуха

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 2.2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В случае, если на территории поселения проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, проект генерального плана подлежит согласованию в части возможного негативного воздействия на качество атмосферного воздуха планируемых для размещения объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и на которых будут расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает планирование размещения новых объектов, которые оказывают воздействие на окружающую среду и на которых будут расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. |

Таблица 6.  Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с  Администрацией муниципального района Волжский

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 4 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения | Присутствует | Объекты местного значения муниципального района, установленные СТП муниципального района, учтены в проекте изменений в генеральный план. Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют особо охраняемые территории местного значения муниципального района |

Таким образом, проект изменений в генеральный план подлежит согласованию с Администрацией муниципального района Волжский Самарской области.

Основания, предусмотренные частью 2.1 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, отсутствуют, так как на территории поселения нет исторического поселения федерального значения или регионального значения.

Основания, предусмотренные частью 3 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, отсутствуют, так как проектом изменений в Генеральный план не планируется размещение каких-либо новых объектов местного значения.

# 7. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории поселения отсутствуют утверждённые предметы охраны и  границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. Соответственно в проекте изменений в генеральный план данные сведения не отображаются

# 8. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

В сельском поселении Лопатино утверждены следующие программы:

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на период 2017-2025 гг., утверждённая решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 23.12.2016 №1200;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2016-2025 гг., утверждённая решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 23.12.2016 №1201;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2016-2025 гг., утверждённая решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 03.08.2016 №1110.

# 9. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения новых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района, объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их  возможного влияния  на комплексное развитие территорий

Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, в частности обеспечение соответствия границ населенных пунктов требованиям действующего законодательства с целью внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.

Проектом изменений в генеральный план не осуществлялась корректировка размещения планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения, отображенных на картах ранее утверждённого Генерального плана. Обоснование размещения соответствующих объектов и оценка их возможного влияния на комплексное развитие территорий содержится в материалах по обоснованию Генерального плана.

При подготовке проекта изменений в генеральный план также учтен приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 23.09.2016 № 228 «Об утверждении Схемы обращения с отходами Самарской области», в соответствии с которым мероприятия на территории поселения не предусмотрены.

При разработке проекта изменений в генеральный план осуществлен анализ соответствия действующего Генерального плана актуальным редакциям документов территориального планирования Российской Федерации, Самарской области, муниципального района. По результатам указанного анализа выявлено, что необходимо скорректировать ошибочно указанный статус объекта, указанных в таблице 7. Указанный объект предусмотрен действующим Генеральным планом в качестве объектов местного значения муниципального района Волжский. Однако в соответствии со Схемой территориального планирования Самарской области и на основании подпункта 5 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» указанный объект является объектами регионального значения. В этой связи статус указанного объекта изменен на планируемые объекты регионального значения, место планируемого размещения определено в соответствии с действующим Генеральным планом.

Таблица 7. Сведения о планируемых в соответствии с проектом изменений в Генеральный план

для размещения на территории поселения объектах регионального значения,

обоснование выбранного варианта размещения данных объектов

| Вид объекта | Назначение и наименование объекта | Источник получения сведений об объекте, реквизиты соответствующего документа | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории (ЗСО) | Обоснование выбранного места размещения объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект регионального значения | Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой | Генеральный план сельского поселения Лопатино, утвержденный Решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области №110 от 06.12.2013 | Строительство | - | м.р. Волжский, с.п. Лопатино, пос. Самарский, площадка №5.5 | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется | Местоположение объекта определено в соответствии с действующей редакцией Генерального плана |
| Объект регионального значения | Медицинский центр | Генеральный план сельского поселения Лопатино, утвержденный Решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области №110 от 06.12.2013 | Строительство | - | м.р. Волжский, с.п. Лопатино, с. Лопатино, в центральной части площадки №1 | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется | Местоположение объекта определено в соответствии с действующей редакцией Генерального плана |
| Объект регионального значения | Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой | Генеральный план сельского поселения Лопатино, утвержденный Решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области №110 от 06.12.2013 | Строительство | - | м.р. Волжский, с.п. Лопатино, пос. Новоберезовский, в восточной части площадки №6.2 | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется | Местоположение объекта определено в соответствии с действующей редакцией Генерального плана |
| Объект регионального значения | Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой | Генеральный план сельского поселения Лопатино, утвержденный Решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области №110 от 06.12.2013 | Строительство | - | м.р. Волжский, с.п. Лопатино, с. Лопатино, в восточной части площадки №2.1 | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется | Местоположение объекта определено в соответствии с действующей редакцией Генерального плана |
| Объект регионального значения | ГРС Южный ввод | Схема территориального планирования Самарской области, утв. Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 | Строительство | Площадь земельного участка 22 500 кв.м | м.р. Волжский, в районе с. Лопатино | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 300 м | Местоположение объекта определено в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации, требует уточнения по результатам разработки документации по планировке территории. |
| Объект регионального значения | Газопровод-отвод и ГРС | Схема территориального планирования Самарской области, утв. Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 | Строительство | Площадь ГРС 0,76 га | м.р. Волжский, с.п. Лопатино | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 300 м | Местоположение объекта определено в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации, требует уточнения по результатам разработки документации по планировке территории. |
| Объект регионального значения | Газопровод межпоселковый | Схема территориального планирования Самарской области, утв. Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 | Строительство | Протяженность 13 км, диаметр 530 - 219 мм, давление 1,2 МПа | м.р. Волжский, от ГРС с.п. Лопатино до технопарка "Преображенка" и существующих точек подключения | В соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей | Местоположение объекта определено в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации, требует уточнения по результатам разработки документации по планировке территории. |
| Объект регионального значения | Газопровод межпоселковый | Схема территориального планирования Самарской области, утв. Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 | Строительство | Протяженность 7,2 км, диаметр 720 - 57 мм, давление 1,2 МПа | м.р. Волжский, от ГРС с.п. Лопатино до существующих точек подключения г.о. Самара | В соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей | Местоположение объекта определено в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации, требует уточнения по результатам разработки документации по планировке территории. |
| Объект регионального значения | Агропромышленный парк «Лопатино» | Схема территориального планирования Самарской области, утв. Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 | Строительство | Площадь земельного участка 30 га | м.р. Волжский, с.п. Лопатино, севернее с. Лопатино | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 300 м | Местоположение объекта определено в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации, требует уточнения по результатам разработки документации по планировке территории. |
| Объект регионального значения | Поликлиника с пунктом скорой помощи, гаражом и котельной | Схема территориального планирования Самарской области, утв. Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 | Строительство | Площадь земельного участка 1,48 га; 250 посещений в смену | м.р. Волжский, с.п. Лопатино, с. Лопатино, мкр-н Южный город | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется | Местоположение объекта определено в соответствии со Схемой территориального планирования Российской |
| Объект регионального значения | Поликлиника | Схема территориального планирования Самарской области, утв. Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 | Строительство | 250 посещений в смену | м.р. Волжский, с.п. Лопатино, с. Лопатино, мкр-н Южный город | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется | Местоположение объекта определено в соответствии со Схемой территориального планирования Российской |
| Объект регионального значения | Зоопарк | Схема территориального планирования Самарской области, утв. Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 | Строительство | 16 га | м.р. Волжский, с.п. Лопатино, с. Лопатино, мкр-н Южный город | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется | Местоположение объекта определено в соответствии со Схемой территориального планирования Российской |
| Объект регионального значения | Крытый каток с искусственным льдом и универсальным игровым залом 24 x 42 м | Схема территориального планирования Самарской области, утв. Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 | Строительство | 250 мест | м.р. Волжский, с.п. Лопатино, с. Лопатино, мкр-н Южный город, квартал 26 А, Николаевский проспект | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется | Местоположение объекта определено в соответствии со Схемой территориального планирования Российской |
| Объект регионального значения | Пассажирская подвесная канатная дорога к инвестиционному объекту "Южный город" | Схема территориального планирования Самарской области, утв. Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 | Строительство | Протяженность более 9 км, пропускная способность 2000 чел. в час, характеристики объекта будут уточнены и определены в соответствии с заданием на проектирование Протяженность более 9 км, пропускная способность 2000 чел. в час, характеристики объекта будут уточнены и определены в соответствии с заданием на проектирование | м.р. Волжский, с.п. Лопатино, с. Лопатино, мкр-н Южный город, | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется | Местоположение объекта определено в соответствии со Схемой территориального планирования Российской |

10. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий

На Карте обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000, М 1:25000) отображение границ зон с особыми условиями использований территорий выполнено в соответствии со сведениями Карты зон со особыми условиями использования территории, выполненной в составе материалов по обоснованию действующего Генерального плана поселения. Границы зон с особыми условиями использования территории скорректированы в соответствии с сведениями о данных зонах, содержащимися в Едином государственном реестре.

Состав зон с особыми условиями использования территорий приведен в соответствие с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

Проектом изменений в генеральный план планируется размещение новых объектов регионального значения, в рамках настоящих изменений границы зон с особыми условиями использования территорий в отношении новых объектов регионального значения будут установлены после разработки документации по планировке территории.

Применение Карты обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000,        М 1:25000), в части определения границ зон с особыми условиями использования территорий, должно осуществляться с учетом положений Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В соответствии с частью 6 статьи 106 ЗК РФ (статья 6 дополнена указанным федеральным законом) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. Согласно  части 24 статьи 106 ЗК РФ  зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Часть 13 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ устанавливает, что «с 1 января 2020 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2019 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов.».

Приложение 1

# Перечень выявленных пересечений границ населенных пунктов с границами земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | Решение, принятое по результатам анализа | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Наименование населенного пункта |
| 1 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:236 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Исключается из границы населенного пункта | Земельные участки входят в состав единого землепользования, большая часть которого расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 2 | 63:17:0000000:6133 | Земли лесного фонда | леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов, особо ценные лесные массивы | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 3 | 63:17:1201005:103 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 4 | 63:17:1201005:23 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 5 | 63:17:1201005:22 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 6 | 63:17:1201005:49 | Земли населенных пунктов | Для садоводства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 7 | 63:17:1201003:291 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 8 | 63:17:1201003:145 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для коллективного садоводства | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 9 | 63:17:1201003:197 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для коллективного садоводства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 10 | 63:17:1201004:146 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для строительства магазина | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 11 | 63:17:0000000:5863 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области "Самара - Большая Черниговка" - Березки, и размещения объектов дорожного сервиса | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 12 | 63:17:1201005:264 | Земли населенных пунктов | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области "Самара - Большая Черниговка" - Березки, и размещения объектов дорожного сервиса | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 13 | 63:17:0603008:544 | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственные угодья | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 14 | 63:17:0604005:1176 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для животноводства | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 15 | 63:17:0604002:15 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 16 | 63:17:0604002:1097 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 17 | 63:17:0604002:1053 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 18 | 63:17:0604002:1059 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 19 | 63:17:0604002:1089 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 20 | 63:17:0604002:1052 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 21 | 63:17:0604002:1069 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 22 | 63:17:0000000:5453 | Земли населенных пунктов | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области "Самара - Оренбург" - Лопатино, и размещения объектов дорожного сервиса | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 23 | 63:17:0604001:1214 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 24 | 63:17:0604001:1159 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 25 | 63:17:0604001:1161 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 26 | 63:17:0604001:1157 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 27 | 63:17:0604001:79 | Земли населенных пунктов | Административно-бытовое | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 28 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:53 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения ВЛ 110 кВ | Исключается из границы населенного пункта | Земельные участки входят в состав единого землепользования, большая часть которого расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 29 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:58 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения ВЛ 110 кВ | Исключается из границы населенного пункта | Земельные участки входят в состав единого землепользования, большая часть которого расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 30 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:189 | Земли населенных пунктов | Для размещения ЛЭП | Исключается из границы населенного пункта | Земельные участки входят в состав единого землепользования, большая часть которого расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 31 | 63:17:0000000:42 | Земли населенных пунктов | Для размещения ВЛ 110 кВ | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 32 | 63:17:0000000:3749 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | ВЛ - 110 кВ "Самарская-1, Дружба-1" | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 33 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:199 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | в целях обеспечения эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | Исключается из границы населенного пункта | Земельные участки входят в состав единого землепользования, большая часть которого расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 34 | 63:17:0603008:153 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под строительство ЛЭП ВЛ-6кВ | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 35 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0603008:168 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для строительства нефтепровода | Исключается из границы населенного пункта | Земельные участки входят в состав единого землепользования, большая часть которого расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 36 | 63:17:0000000:6860 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, сенокосы, залежи) | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 37 | 63:17:0603008:573 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, сенокосы, залежи) | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 38 | 63:17:1303001:11 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под пруд | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 39 | 63:17:1303001:241 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 40 | 63:17:1301002:14 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под пруд | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 41 | 63:17:1301002:835 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 42 | 63:17:1301002:952 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 43 | 63:17:1301002:1010 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 44 | 63:17:1301002:1011 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 45 | 63:17:1301002:954 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 46 | 63:17:1301002:902 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 47 | 63:17:1301002:903 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 48 | 63:17:1301002:904 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 49 | 63:17:1301002:905 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 50 | 63:17:1301002:868 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 51 | 63:17:1301002:912 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 52 | 63:17:1301002:937 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 53 | 63:17:1301002:936 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 54 | 63:17:1301002:981 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 55 | 63:17:1301002:958 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 56 | 63:17:1301002:957 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 57 | 63:17:1301002:956 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 58 | 63:17:1301002:911 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 59 | 63:17:1301002:910 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 60 | 63:17:1301002:982 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 61 | 63:17:1301002:909 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 62 | 63:17:1301002:908 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 63 | 63:17:1301002:924 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 64 | 63:17:1301002:925 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 65 | 63:17:1301002:926 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 66 | 63:17:1301002:927 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 67 | 63:17:1301002:928 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 68 | 63:17:1301002:929 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 69 | 63:17:1301002:930 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 70 | 63:17:1301002:971 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 71 | 63:17:1301002:972 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 72 | 63:17:1301002:913 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 73 | 63:17:1301002:973 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 74 | 63:17:1301002:974 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 75 | 63:17:1301002:975 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 76 | 63:17:1301002:976 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 77 | 63:17:1301002:977 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 78 | 63:17:1301002:978 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 79 | 63:17:1301002:979 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 80 | 63:17:1301002:980 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 81 | 63:17:1301002:914 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 82 | 63:17:1301002:915 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 83 | 63:17:1303001:279 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 84 | 63:17:1303001:333 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 85 | 63:17:1303001:342 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 86 | 63:17:1303001:343 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 87 | 63:17:1303001:344 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 88 | 63:17:1303001:345 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 89 | 63:17:1303001:346 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 90 | 63:17:1303001:357 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 91 | 63:17:1303001:358 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 92 | 63:17:1303001:359 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 93 | 63:17:1303001:360 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 94 | 63:17:1303001:361 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 95 | 63:17:1303001:372 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 96 | 63:17:1303001:373 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 97 | 63:17:1303001:374 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 98 | 63:17:1303001:375 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 99 | 63:17:1303001:376 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 100 | 63:17:1303001:387 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 101 | 63:17:1303001:388 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 102 | 63:17:1303001:389 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 103 | 63:17:1303001:390 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 104 | 63:17:1303001:391 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 105 | 63:17:1303001:402 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 106 | 63:17:1303001:403 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 107 | 63:17:1303001:404 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 108 | 63:17:1303001:405 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 109 | 63:17:1303001:406 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 110 | 63:17:1303001:417 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 111 | 63:17:1303001:418 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 112 | 63:17:1303001:419 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 113 | 63:17:1303001:420 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 114 | 63:17:1303001:421 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 115 | 63:17:1303001:432 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 116 | 63:17:1303001:433 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 117 | 63:17:1303001:434 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 118 | 63:17:1303001:435 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 119 | 63:17:1303001:436 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 120 | 63:17:1303001:446 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 121 | 63:17:1303001:447 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 122 | 63:17:1303001:448 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 123 | 63:17:1303001:449 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 124 | 63:17:1303001:450 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 125 | 63:17:1303001:468 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 126 | 63:17:1303001:469 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 127 | 63:17:1303001:470 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 128 | 63:17:1303001:471 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 129 | 63:17:1303001:472 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 130 | 63:17:1303001:495 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 131 | 63:17:1303001:496 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 132 | 63:17:1303001:497 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 133 | 63:17:1303001:498 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 134 | 63:17:1303001:499 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 135 | 63:17:1303001:522 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 136 | 63:17:1303001:523 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 137 | 63:17:1303001:524 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 138 | 63:17:1303001:525 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 139 | 63:17:1303001:526 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 140 | 63:17:1303001:549 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 141 | 63:17:1303001:550 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 142 | 63:17:1303001:551 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 143 | 63:17:1303001:552 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 144 | 63:17:1303001:553 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 145 | 63:17:1303001:573 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 146 | 63:17:1303001:574 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 147 | 63:17:1303001:575 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 148 | 63:17:1303001:576 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 149 | 63:17:1303001:577 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 150 | 63:17:1303001:593 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 151 | 63:17:1303001:594 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 152 | 63:17:1303001:595 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 153 | 63:17:1303001:596 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 154 | 63:17:1303001:597 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 155 | 63:17:1303001:612 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 156 | 63:17:1303001:613 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 157 | 63:17:1303001:614 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 158 | 63:17:1303001:615 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 159 | 63:17:0000000:5428 | Земли населенных пунктов | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области "Самара - Большая Черниговка" - Самарский, и размещения объектов дорожного сервиса | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 160 | 63:17:1302001:1205 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 161 | 63:17:1201001:3 | Земли населенных пунктов | Для метеорологической станции "Аглос" | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 162 | 63:17:1201001:39 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для строительства газопровода к кварталу жилой застройки | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 163 | 63:17:1202001:100 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 164 | 63:17:1202001:101 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 165 | 63:17:1202001:1101 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 166 | 63:17:1202001:1102 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 167 | 63:17:1202001:1152 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 168 | 63:17:1202001:1153 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 169 | 63:17:1202001:1097 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 170 | 63:17:1202001:1098 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 171 | 63:17:1202002:1046 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 172 | 63:17:1202002:1047 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 173 | 63:17:1202002:1044 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 174 | 63:17:0000000:3760 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для проектирования и строительства водопроводных сетей в с. Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 175 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:41 | Земли населенных пунктов | Для размещения ВЛ 220 кВ | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 176 | 63:17:0606002:206 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 177 | 63:17:0603006:223 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 178 | 63:17:0603006:268 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 179 | 63:17:0603006:234 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 180 | 63:17:0603006:229 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 181 | 63:17:0603006:231 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 182 | 63:17:0603007:235 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 183 | 63:17:0603007:311 | Земли населенных пунктов | Для использования в сельскохозяйственном производстве, для сельскохозяйственного использования | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 184 | 63:17:0603007:228 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 185 | 63:17:0603007:297 | Земли населенных пунктов | Для использования в сельскохозяйственном производстве, для сельскохозяйственного использования | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 186 | 63:17:0603007:251 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 187 | 63:17:0603007:262 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 188 | 63:17:0603007:261 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 189 | 63:17:0603007:260 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 190 | 63:17:0603007:259 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 191 | 63:17:0603007:258 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 192 | 63:17:0603007:248 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 193 | 63:17:0603007:246 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 194 | 63:17:0603007:243 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 195 | 63:17:0603007:272 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 196 | 63:17:0603007:269 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 197 | 63:17:0603007:317 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 198 | 63:17:0603007:316 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 199 | 63:17:0000000:3824 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под размещение коммуникаций (ВЛ-6КВ (ЛЭП 6 КВ)) | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 200 | 63:17:0000000:6856 | Земли сельскохозяйственного назначения | для строительства объекта: "Магистральные сети газоснабжения от газораспределительной станции ГРС-18 на территории сельского поселения Лопатино до территории 3-й очереди застройки "Южный город" | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 201 | 63:17:0000000:7009 | Земли сельскохозяйственного назначения | для строительства линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области до существующих точек подключения г.о. Самара», код стройки 63/763-1" | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 203 | 63:17:0603001:344 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 204 | 63:17:0603001:345 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 205 | 63:17:0602001:510 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 206 | 63:17:0000000:5968 | Земли населенных пунктов | для строительства инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 207 | 63:17:0602003:440 | Земли населенных пунктов | гаражи, площадки, стоянки и сооружения для хранения коммерческого и индивидуального транспорта, коммунальные объекты жилой застройки (сарай, колодцы, скважины, резервуары для хранения воды и т.п.) | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 208 | 63:17:0602003:439 | Земли населенных пунктов | гаражи, площадки, стоянки и сооружения для хранения коммерческого и индивидуального транспорта, коммунальные объекты жилой застройки (сарай, колодцы, скважины, резервуары для хранения воды и т.п.) | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 209 | 63:17:0602003:612 | Земли населенных пунктов | инженерные сооружения и коммуникации | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 210 | 63:17:0603001:844 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного использования | Включается в границы населенного пункта | Земельный участок включается в границы населенного пункта с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 211 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:55 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения ВЛ 110 кВ | Исключается из границы населенного пункта | Земельные участки входят в состав единого землепользования, большая часть которого расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 213 | 63:17:0000000:7031 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильный транспорт | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 214 | 63:17:0000000:7060 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильный транспорт | Исключается из границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 215 | 63:17:0000000:5937 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для технической зоны приемного цеха №2 центра радиовещания и радиосвязи №3 | Включается в границы населенного пункта | Большая часть земельного участка расположена за границами населенного пункта. Исключение участка из границ населенного пункта осуществляется с целью приведения в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации. |

Приложение 2

## Перечень земельных участков и территорий, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка или номер кадастрового квартала и описание месторасположения территории, в отношении которой не сформирован земельный участок | Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | Наименование населенного пункта, в границы которого включается земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 63:17:1201005:103 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства | п. Березки |
| 2 | 63:17:1201005:23 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства | п. Березки |
| 3 | 63:17:1201005:49 | Земли населенных пунктов | Для садоводства | п. Березки |
| 4 | 63:17:1201003:197 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для коллективного садоводства | п. Березки |
| 5 | 63:17:1201004:146 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для строительства магазина | п. Березки |
| 6 | 63:17:0604002:15 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. НПС «Дружба» |
| 7 | 63:17:0604002:1097 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | п. НПС «Дружба» |
| 8 | 63:17:0604002:1053 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | п. НПС «Дружба» |
| 9 | 63:17:0604002:1059 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | п. НПС «Дружба» |
| 10 | 63:17:0604002:1089 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | п. НПС «Дружба» |
| 11 | 63:17:0604002:1052 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | п. НПС «Дружба» |
| 12 | 63:17:0604002:1069 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | п. НПС «Дружба» |
| 13 | 63:17:0000000:5453 | Земли населенных пунктов | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области "Самара - Оренбург" - Лопатино, и размещения объектов дорожного сервиса | с. Лопатино |
| 14 | 63:17:0604001:1214 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | с. Лопатино |
| 15 | 63:17:0604001:1159 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | с. Лопатино |
| 16 | 63:17:0604001:1161 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | с. Лопатино |
| 17 | 63:17:0604001:1157 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | с. Лопатино |
| 18 | 63:17:0604001:79 | Земли населенных пунктов | Административно-бытовое | с. Лопатино |
| 19 | 63:17:0603008:573 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, сенокосы, залежи) | п. Новолопатинский |
| 20 | 63:17:1301002:835 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 21 | 63:17:1301002:952 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 22 | 63:17:1301002:1010 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 23 | 63:17:1301002:1011 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 24 | 63:17:1301002:954 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 25 | 63:17:1301002:902 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 26 | 63:17:1301002:903 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 27 | 63:17:1301002:904 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 28 | 63:17:1301002:905 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 29 | 63:17:1301002:868 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 30 | 63:17:1301002:912 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 31 | 63:17:1301002:937 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 32 | 63:17:1301002:936 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 33 | 63:17:1301002:981 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 34 | 63:17:1301002:958 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 35 | 63:17:1301002:957 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 36 | 63:17:1301002:956 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 37 | 63:17:1301002:911 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 38 | 63:17:1301002:910 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 39 | 63:17:1301002:982 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 40 | 63:17:1301002:909 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 41 | 63:17:1301002:908 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 42 | 63:17:1301002:924 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 43 | 63:17:1301002:925 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 44 | 63:17:1301002:926 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 45 | 63:17:1301002:927 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 46 | 63:17:1301002:928 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 47 | 63:17:1301002:929 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 48 | 63:17:1301002:930 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 49 | 63:17:1301002:971 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 50 | 63:17:1301002:972 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 51 | 63:17:1301002:913 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 52 | 63:17:1301002:973 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 53 | 63:17:1301002:974 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 54 | 63:17:1301002:975 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 55 | 63:17:1301002:976 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 56 | 63:17:1301002:977 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 57 | 63:17:1301002:978 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 58 | 63:17:1301002:979 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 59 | 63:17:1301002:980 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 60 | 63:17:1301002:914 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 61 | 63:17:1301002:915 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 62 | 63:17:1303001:279 | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | п. Самарский |
| 63 | 63:17:1303001:333 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 64 | 63:17:1303001:342 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 65 | 63:17:1303001:343 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 66 | 63:17:1303001:344 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 67 | 63:17:1303001:345 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 68 | 63:17:1303001:346 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 69 | 63:17:1303001:357 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 70 | 63:17:1303001:358 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 71 | 63:17:1303001:359 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 72 | 63:17:1303001:360 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 73 | 63:17:1303001:361 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 74 | 63:17:1303001:372 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 75 | 63:17:1303001:373 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 76 | 63:17:1303001:374 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 77 | 63:17:1303001:375 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 78 | 63:17:1303001:376 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 79 | 63:17:1303001:387 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 80 | 63:17:1303001:388 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 81 | 63:17:1303001:389 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 82 | 63:17:1303001:390 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 83 | 63:17:1303001:391 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 84 | 63:17:1303001:402 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 85 | 63:17:1303001:403 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 86 | 63:17:1303001:404 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 87 | 63:17:1303001:405 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 88 | 63:17:1303001:406 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 89 | 63:17:1303001:417 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 90 | 63:17:1303001:418 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 91 | 63:17:1303001:419 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 92 | 63:17:1303001:420 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 93 | 63:17:1303001:421 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 94 | 63:17:1303001:432 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 95 | 63:17:1303001:433 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 96 | 63:17:1303001:434 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 97 | 63:17:1303001:435 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 98 | 63:17:1303001:436 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 99 | 63:17:1303001:446 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 100 | 63:17:1303001:447 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 101 | 63:17:1303001:448 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 102 | 63:17:1303001:449 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 103 | 63:17:1303001:450 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 104 | 63:17:1303001:468 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 105 | 63:17:1303001:469 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 106 | 63:17:1303001:470 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 107 | 63:17:1303001:471 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 108 | 63:17:1303001:472 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 109 | 63:17:1303001:495 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 110 | 63:17:1303001:496 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 111 | 63:17:1303001:497 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 112 | 63:17:1303001:498 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 113 | 63:17:1303001:499 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 114 | 63:17:1303001:522 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 115 | 63:17:1303001:523 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 116 | 63:17:1303001:524 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 117 | 63:17:1303001:525 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 118 | 63:17:1303001:526 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 119 | 63:17:1303001:549 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 120 | 63:17:1303001:550 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 121 | 63:17:1303001:551 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 122 | 63:17:1303001:552 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 123 | 63:17:1303001:553 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 124 | 63:17:1303001:573 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 125 | 63:17:1303001:574 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 126 | 63:17:1303001:575 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 127 | 63:17:1303001:576 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 128 | 63:17:1303001:577 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 129 | 63:17:1303001:593 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 130 | 63:17:1303001:594 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 131 | 63:17:1303001:595 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 132 | 63:17:1303001:596 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 133 | 63:17:1303001:597 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 134 | 63:17:1303001:612 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 135 | 63:17:1303001:613 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 136 | 63:17:1303001:614 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 137 | 63:17:1303001:615 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | п. Самарский |
| 138 | 63:17:1201005:264 | Земли населенных пунктов | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области "Самара - Большая Черниговка" - Березки, и размещения объектов дорожного сервиса | п. Березки |
| 139 | 63:17:0000000:5428 | Земли населенных пунктов | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области "Самара - Большая Черниговка" - Самарский, и размещения объектов дорожного сервиса | п. Самарский |
| 140 | 63:17:1302001:1205 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | п. Самарский |
| 141 | 63:17:1202001:100 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | п. Новоберезовский |
| 142 | 63:17:1202001:101 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | п. Новоберезовский |
| 143 | 63:17:1202001:1101 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | п. Новоберезовский |
| 144 | 63:17:1202001:1102 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | п. Новоберезовский |
| 145 | 63:17:1202001:1152 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | п. Новоберезовский |
| 146 | 63:17:1202001:1153 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | п. Новоберезовский |
| 147 | 63:17:1202001:1097 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | п. Новоберезовский |
| 148 | 63:17:1202001:1098 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | п. Новоберезовский |
| 149 | 63:17:1202002:1046 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | п. Новоберезовский |
| 150 | 63:17:1202002:1047 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | п. Новоберезовский |
| 151 | 63:17:1202002:1044 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | п. Новоберезовский |
| 152 | 63:17:0606002:206 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 153 | 63:17:0603006:223 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 154 | 63:17:0603006:268 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 155 | 63:17:0603006:234 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 156 | 63:17:0603006:229 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 157 | 63:17:0603006:231 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 158 | 63:17:0603007:235 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 159 | 63:17:0603007:311 | Земли населенных пунктов | Для использования в сельскохозяйственном производстве, для сельскохозяйственного использования | с. Лопатино |
| 160 | 63:17:0603007:228 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 161 | 63:17:0603007:297 | Земли населенных пунктов | Для использования в сельскохозяйственном производстве, для сельскохозяйственного использования | с. Лопатино |
| 162 | 63:17:0603007:251 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 163 | 63:17:0603007:262 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 164 | 63:17:0603007:261 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 165 | 63:17:0603007:260 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 166 | 63:17:0603007:259 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 167 | 63:17:0603007:258 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 168 | 63:17:0603007:248 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 169 | 63:17:0603007:246 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 170 | 63:17:0603007:243 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 171 | 63:17:0603007:272 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 172 | 63:17:0603007:269 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 173 | 63:17:0603007:317 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 174 | 63:17:0603007:316 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для использования в сельскохозяйственном производстве | с. Лопатино |
| 175 | 63:17:0603001:344 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | с. Лопатино |
| 176 | 63:17:0603001:345 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | с. Лопатино |
| 177 | 63:17:0602001:510 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | с. Лопатино |
| 178 | 63:17:0000000:5968 | Земли населенных пунктов | для строительства инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций | с. Лопатино |
| 179 | 63:17:0602003:440 | Земли населенных пунктов | гаражи, площадки, стоянки и сооружения для хранения коммерческого и индивидуального транспорта, коммунальные объекты жилой застройки (сарай, колодцы, скважины, резервуары для хранения воды и т.п.) | с. Лопатино |
| 180 | 63:17:0602003:439 | Земли населенных пунктов | гаражи, площадки, стоянки и сооружения для хранения коммерческого и индивидуального транспорта, коммунальные объекты жилой застройки (сарай, колодцы, скважины, резервуары для хранения воды и т.п.) | с. Лопатино |
| 181 | 63:17:0602003:612 | Земли населенных пунктов | инженерные сооружения и коммуникации | с. Лопатино |
| 182 | 63:17:0603001:844 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного использования | с. Лопатино |
| 183 | 63:17:0000000:5937 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для технической зоны приемного цеха №2 центра радиовещания и радиосвязи №3 | с. Лопатино |
| 184 | 63:17:1303001:212 | Категория не установлена | - | п. Самарский |
| 185 | 63:17:1303005:15 | Категория не установлена | - | п. Самарский |

## Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план исключаются из границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка или номер кадастрового квартала и описание месторасположения территории, в отношении которой не сформирован земельный участок | Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | Предлагаемая категория земель, к которой планируется отнести земельный участок в соответствии с проектом изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:236 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | 63:17:0000000:6133 | Земли лесного фонда | леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов, особо ценные лесные массивы | Земли лесного фонда |
| 3 | 63:17:1201005:22 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 4 | 63:17:1201003:291 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 5 | 63:17:1201003:145 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для коллективного садоводства | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 6 | 63:17:0000000:5863 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области "Самара - Большая Черниговка" - Березки, и размещения объектов дорожного сервиса | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 7 | 63:17:0603008:544 | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственные угодья | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 8 | 63:17:0604005:1176 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для животноводства | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 9 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:53 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения ВЛ 110 кВ | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 10 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:58 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения ВЛ 110 кВ | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 11 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:189 | Земли населенных пунктов | Для размещения ЛЭП | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 12 | 63:17:0000000:42 | Земли населенных пунктов | Для размещения ВЛ 110 кВ | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 13 | 63:17:0000000:3749 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | ВЛ - 110 кВ "Самарская-1, Дружба-1" | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 14 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:199 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | в целях обеспечения эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 15 | 63:17:0603008:153 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под строительство ЛЭП ВЛ-6кВ | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 16 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0603008:168 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для строительства нефтепровода | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 17 | 63:17:0000000:6860 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, сенокосы, залежи) | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 18 | 63:17:1303001:11 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под пруд | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 19 | 63:17:1303001:241 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 20 | 63:17:1301002:14 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под пруд | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 21 | 63:17:1201001:3 | Земли населенных пунктов | Для метеорологической станции "Аглос" | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 22 | 63:17:1201001:39 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для строительства газопровода к кварталу жилой застройки | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 23 | 63:17:0000000:3760 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для проектирования и строительства водопроводных сетей в с. Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 24 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:41 | Земли населенных пунктов | Для размещения ВЛ 220 кВ | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 25 | 63:17:0000000:3824 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под размещение коммуникаций (ВЛ-6КВ (ЛЭП 6 КВ)) | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 26 | 63:17:0000000:6856 | Земли сельскохозяйственного назначения | для строительства объекта: "Магистральные сети газоснабжения от газораспределительной станции ГРС-18 на территории сельского поселения Лопатино до территории 3-й очереди застройки "Южный город" | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 27 | 63:17:0000000:7009 | Земли сельскохозяйственного назначения | для строительства линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области до существующих точек подключения г.о. Самара», код стройки 63/763-1" | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 29 | Земельные участки входящие в состав единого землепользования 63:17:0000000:55 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения ВЛ 110 кВ | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 31 | 63:17:0000000:7031 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильный транспорт | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 32 | 63:17:0000000:7060 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильный транспорт | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

# Footnotes

Указанный объект отнесен в объектам регионального значения на основании подпункта 21 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в целях исключения технической ошибки в действующем Генеральном плане

Указанный объект отнесен в объектам регионального значения на основании подпункта 21 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в целях исключения технической ошибки в действующем Генеральном плане

Указанный объект отнесен в объектам регионального значения на основании подпункта 21 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в целях исключения технической ошибки в действующем Генеральном плане

Указанный объект отнесен в объектам регионального значения на основании подпункта 21 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в целях исключения технической ошибки в действующем Генеральном плане